| 1 Identificação do Produto e da Empresa | 2 Identificação de Perigos |
| --- | --- |
| CIMENTO PORTLAND Código interno de identificação do produto (se aplicável) | Efeitos / Sintomas da exposição |
| EMPRESA: InterCement Brasil S/A ENDEREÇO: VERIFICAR ANEXO TELEFONE PARA CONTATO: 0800 7039003 TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: 0800 7039003 * dados opcionais | Inalação | Exposição à poeira pode causar irritação das vias respiratórias. O efeito depende do grau de exposição. Exposição repetida e prolongada pode causar tensão no tórax, tosse, danos ao pulmão. |
|  | Pele | A pasta de cimento apresenta um pH elevado podendo irritar a pele em caso de contato prolongado. O contato repetitivo com o pó pode causar eczema. |
|  | Olhos | Pode ocorrer irritação, queimadura e danos na córnea. Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos olhos. |
|  | Ingestão | Pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago. A ingestão de grandes quantidades pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino. |
|  | Meio Ambiente | O cimento não apresenta risco ao meio ambiente. |
| Elementos apropriados da rotulagem | 3 Composição e Informações sobre ingredientes |
| Palavra de advertência: | ATENÇÃO | Produto químico preparado CAS 65997-15-1 |
| Frases de perigo: | Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias. | O cimento Portland é constituído basicamente de clínquer portland finamente moído e gesso. Podem, ainda, ser adicionados outros materiais normalizados dependendo do tipo que se deseja. Pode ter a seguinte composição, conforme a mistura que for preparada: |
| Pictogramas: |  | Componente | Faixa de concentração (%) | Número CAS |
| Frases de precaução: | Evite inalar as poeiras. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use o equipamento de proteção individual exigido. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos | Silicato tricálcico Silicato dicálcico Ferro-aluminato de cálcio Sulfato de cálcio Aluminato tricálcico Carbonato de cálcio Óxido de magnésio (livre) Óxido de cálcio (livre) | 20-70 10-60 5-15 2-8 1-15 0-10 0-6 0-3 | 12168-85-3 10034-77-2 12068-35-8 Vários 12042-78-3 1317-65-3 1309-48-4 1305-78-8 |

| 4 Medidas de Primeiros Socorros |
| --- |
| PREVENÇÃO | AÇÃO |
| Trabalhar em ambiente ventilado, de preferência com uso de máscaras ou sob outro tipo de exaustão. Caso haja possibilidade de concentrações inaceitáveis de poeira no ar, e não seja possível a utilização de proteção coletiva eficiente, deve ser elaborado um programa de proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa no 1, de 11/04/1994 do MT. | Remover a pessoa para local fresco e arejado. Procure assistência médica. |
| Evitar contato com a pele. Usar roupas e luvas resistentes à abrasão e materiais alcalinos. Não usar cremes no lugar de luvas. | Lavar imediatamente com bastante água corrente e sabão, por pelo menos 15 minutos. Remover toda roupa contaminada, principalmente com cimento úmido, para evitar contato com a pele. Procurar assistência médica. |
| Usar óculos de proteção. Não devem ser utilizadas lentes de contato. | Lavar imediatamente com bastante água, por pelo menos 15 minutos. Assegurar que as pálpebras estejam abertas e que os olhos se movam por todas as direções. Procurar o médico. |
| Não fumar, beber ou comer no ambiente de trabalho. Lavar as mãos antes das refeições. Evitar todas as práticas de trabalho que possam permitir o contato com a boca. | NÃO PROVOCAR VÔMITO. Fornecer bastante água ou leite. Procurar assistência médica. |
| Evitar descarte do cimento no esgoto e nas águas de superfície (rios, córregos e lagos) |  |

| 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO | 6 Medidas de Controle para Derramamento OU Vazamento | 7 Manuseio e Armazenamento |
| --- | --- | --- |
| O cimento não é inflamável. Todas as medidas de extinção são utilizáveis nos casos de incêndio nas proximidades. | Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de poeira e coletar em recipientes apropriados. O cimento endurecido pode ser eliminado como resíduo inerte. | Manuseio | Armazenamento |
|  |  | Manusear com cuidado. Evitar contato direto com a pele. Evitar geração de poeira. | Estocar em locais secos, protegidos de umidade e água, e produtos químicos que possam provocar reações perigosas. Manter os recipientes bem fechados e protegidos de danos. |
| 8 Controle de Exposição e ProTeção Individual |
| Valores limites de exposição 10mg/m3, concentração média de 8 horas. Utilizar exaustores para manter o nível de poeira abaixo dos limites de exposição em locais de trabalho empoeirado e com ventilação fraca. |
| Proteção respiratória: Nos casos em que a exposição exceda o valor TLV recomenda-se o uso equipamento de proteção respiratória com filtro contra poeiras. | Proteção para os olhos: Usar óculos normais ou óculos de proteção para prevenir contato com os olhos (óculos com proteção lateral). Não é recomendado usar lentes de contato ao manusear este produto em condições com alta concentração de poeira. | Proteção para a pele: Usar luvas impermeáveis, botas e roupa protetora para evitar contato com a pele, avental e vestimenta de segurança para proteção de todo corpo |
| 9 Propriedades Físico-químicas - Estado físico: Sólido, Cinza, Sem Cheiro |
| pH em Solução Aquosa 12 ≤ pH ≤ 14 Ponto de Ebulição Não Aplicável Ponto de Fusão Não Aplicável Massa Específica Absoluta 2,8 ≤ (r ≤ 3,2 g/cm3 a 20oC | Pressão de vapor (mm Hg) Não Aplicável Solubilidade em água até 1,5g/l a 20oC Densidade relativa do vapor a 20oC Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado) Não Aplicável Massa Específica Aparente 0,9 a 1,2 g/cm3 a 20oC | Temperatura de auto-ignição Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar nenhum Velocidade de evaporação (acetato de butila = 1) Não Aplicável Coeficiente de partição octamol / água Não Aplicável Taxa de evaporação Não Aplicável |
| 10 Estabilidade e Reatividade - Produto Estável |
| Condições a evitar: Umidade durante estocagem | Substâncias incompatíveis: Ácidos fortes e materiais oxidantes |
| Necessidade de aditivos para evitar reações perigosas: nenhuma | Produtos perigosos da decomposição: nenhum |
| 11 Informações Toxicológicas |
| Ver itens 3 e 4. |
| 12 Informações Ecológicas - Não reconhecida toxicidade às plantas ou animais |
| Mobilidade: Nenhuma | Persistência/Degradabilidade: Os componentes do cimento endurecidos são insolúveis |
| Bioacumulação: Nenhuma | Comportamento esperado: Em caso de derramamento em meio úmido ocorre um ligeiro aumento da basicidade da água |
| 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO |
| Pequenas quantidades de material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvida ao recipiente para uso posterior se não estiver contaminada. Após o endurecimento o cimento pode ser eliminado como resíduo Classe II B. Dispor as embalagens utilizadas em aterro sanitário ou incinerador. Caso haja regulamentação específica na região deve-se utilizá-la. |
| 14 Informações Sobre Transporte |
| O Cimento Portland não é considerado produto químico perigoso, portanto não se aplicam códigos e classificações para transporte terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo. |
| 15 Regulamentações |
| Por não ser produto químico perigoso ou tóxico não existem regulamentações específicas. |
| 16 Outras Informações |
| É importante diferenciar cimento de concreto, que é uma mistura de cimento, areia e outros materiais. A elaboração desta FISPQ foi baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e de seus contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. |

Anexo: Unidades Aplicáveis

| EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Apiaí-SP ENDEREÇO: Rua: Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, 570 - Alto da Tenda TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (15) 2552-8100 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Campo Formoso-BA ENDEREÇO: Sitio Esplanada, S/N TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (74) 3645-4200 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Nova Santa Rita-RS ENDEREÇO: Estrada de Morretes, S/N TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (51) 3479-4210 |
| --- | --- | --- |
| EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Bodoquena-MS ENDEREÇO: Estrada de Bodoquena, s/n Km 14 – Morro Cascavel TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNC IA: (67) 3268-2628 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Candiota-RS ENDEREÇO: Estrada de acesso à Cimbagé, S/N TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (53) 3245-7410 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Pedro Leopoldo-MG ENDEREÇO: Rodovia MG 424, km18, Centro TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (31) 3660-5340 |
| EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Brumado-BA ENDEREÇO: Estrada Brumado à Suçuarana – BR030 Km 5 TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (77) 3441-8803 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Cezarina-GO ENDEREÇO: Rodovia BR60, Km 224 TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (64) 3543-8066 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Santana do Paraíso-MG ENDEREÇO: Estação João Corrêa S/N - Distrito Industrial TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (31) 3825-6052 |
| EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Cajati-SP ENDEREÇO: BR116 – Rodovia Régis Bitencourt, Km 488,5 TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (13) 3854-9200 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de Ijaci -MG ENDEREÇO: Rod. Agnésio Carvalho de Souza, km 6.5 - Sítio Andrezza TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (35) 3843-2000 | EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de São Miguel Campos-AL ENDEREÇO: Fazenda São Sebastião, S/N TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (82) 3271-9636 |
| EMPRESA: InterCement S/A - Unidade de João Pessoa-PB ENDEREÇO: Fazenda CCP, Km 18,5 - Zona Rural Pitimbu S/N TELEFONE DA FÁBRICA / EMERGÊNCIA: (83) 2106-8018 |